Администрация  Рычковского сельсовета

Белозерского района  Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2015г.   № 74

с. Рычково

Об утверждении  Программы производственного

контроля качества питьевой воды.

Во исполнение  Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», администрация Пахотноугловского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу  производственного контроля соблюдения санитарных норм и правил, выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий при добыче подземных вод. (Программа прилагается)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рычковского сельсовета                                                      Н.М. Фатькина

РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

в Рычковском  сельсовете

С.  Рычково 2015 - год.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1     Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 51232-98 « Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.544-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест .Требование к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. .Контроль качества воды.»Утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001г

1.2.   Программа разработана с целью обеспечения качественной питьевой водой населения на территории администрации Пахотноугловского  сельсовета.

1.3.    Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю определения состава и свойств источников водоснабжения с целью обеспечения постоянного качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения.

1.4.   Настоящая программа  производственного контроля качества питьевой воды распространяется на используемые или намеченные к использованию  источники нецентрализованного  водоснабжения, служащие  для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения.

1.5. Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:

Законы:

1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение);

2. Федеральный закон « О защите прав потребителей» № 2300/1-1 от 07.02.1992 г.;

3. Федеральный закон №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в

Российской Федерации»;

4. Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.98 г. «Об отходах производства и потребления».

1.6. Санитарные правила « Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий 9профилактических). СП

1.7. СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.8. СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

1.9. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

1.10.. СанПиН 2.1.5.980 -00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

1.11 Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники в соответствии с приказом Минздрава МЗ №555 от 29.09.89г.

1.12.Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

Глава Рычковского сельсовета Фатькина Н.М.

1.13. Организация, осуществляющая исследования по производственному контролю:

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в  Курганской области».

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1.Общие сведения о муниципальном образовании администрация Рычковского  сельсовета.

Наименование:

Администрация  Рычковского сельсовета, Белозерского района,  Курганской области.

Юридический адрес:

641363.

Курганская область,

Белозерский район,

с. Рычково, ул. Советская д.6

Почтовый адрес:

641363.

Курганская область,

Белозерский район,

с. Рычково, ул. Советская д.6

Глава Рычковского  сельсовета

Фатькина Нина Михайловна

Телефон:

8 (35232)-2-46-40

Факс:

8 (35232)-2-46-40

Электронная почта:

adm45ss15@gmail.com

3. Контроль за качеством воды нецентрализованного водоснабжения

3.1. Контроль за качеством воды должен соответствовать  санитарно-эпидемиологическим условиям и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

3.2. С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование  источника водоснабжения, оборудования и устройств.

3.3. Ответственность за санитарное состояние территории, качество и безопасность воды несет администрация   Пахотноугловского сельсовета в ведении которого находятся водозаборные устройства и сооружения общественного пользования, ответственность  за техническое состояние водозаборных сооружений, за правильное их содержание и эксплуатацию, за состояние прилегающих к ним территорий, а также  периодический, согласованный по срокам с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, отбор проб воды  для анализа.

3.4. Для вновь построенных водозаборных сооружений общественного  пользования необходимо провести исследование качества воды.

3.5.В случае обнаружения нарушений санитарных правил и норм, возникновения ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, разрабатываются мероприятия по их устранению, извещается Роспотребнадзор.

3.6. Лабораторные исследования качества питьевой воды выполняется ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», согласно договора исследование воды питьевой на микробиологические показатели  и санитарно-химические показатели

| Наименование показателя, ед.измерения | НД метод исследования |
| --- | --- |
| Микробиологическая лаборатория |
| ОКБ в 100мл. | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| ОМЧ.КОЕ в 1 мл. | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| ТБК в 100мл. | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория |
| Нитраты. Мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Метод определения содержания нитратов. |
| Запах, балл | ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Метод определения вкуса, запаха, цветности и мутности. |
| Мутность по стандартной шкале, Мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Метод определения вкуса, запаха, цветности и мутности. |
| Привкус, балл | ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Метод определения вкуса, запаха, цветности и мутности. |
| Цветность, град. | ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Метод определения вкуса, запаха, цветности и мутности. |
| Жесткость общая, моль/дм3 | ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости. |
| Нитраты, Мг/дм3 | ГОСТ 4192-48 Вода питьевая. Метод определения минеральных азотосодержащих веществ. |
| Хлориды, Мг/дм3 (кг) | ГОСТ 4145-72 Вода питьевая. Метод определения содержания хлоридов. |
| Сульфаты, Мг/дм3 | ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сульфатов. |
| pH | ИСО 10523 Определение pH |
| Общая минерализация ( сухой остаток), Мг/л |  |

3.7.  Водоснабжение  Рычковский сельсовет  осуществляется из  9 водозаборных скважин:

- Скважина № 5220 пос. Смольный – дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ

- Скважина пос. Смольный – дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ

- Скважина № 5027 с. Пахотный Угол   -  дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ

- Скважина № 1234 с. Пахотный Угол   -  дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ

- Скважина школьная Пахотный Угол   -  дебит 25 м3/час, насос ЭЦВ

- Скважина  с. Пахотный Угол   - дебит 10 м3/час резервная насос ЭЦВ

- Скважина пос. Первомайский - дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Пахотный Угол 4 скважин | 1954 - 1965 г.г. | 25,0 |
| 2 | Пос. Смольный 2 скважины | 2010 г., 2013г. год | 25,0 |
| 3 | Пос. Первомайский 1 скважины | 1963 г. | 25,0 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 63-110 мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 21100 м.

Водоразборных колонок всего -61 ед.

Объем потребления воды  населением и бюджетными организациями 29510 м3 за год.

Учет расхода воды ведется согласно нормативам и тарифа потребления воды на человека куб. м. утвержденным приказом  управления по регулированию тарифов Тамбовской области

Основными санитарно-химическими показателями, по которым отмечается несоответствие водопроводной воды гигиеническим нормативам, по-прежнему остаются содержание железа и общая жесткость, которые определяются природными свойствами подземных вод, отсутствием сооружений водоподготовки на источниках водоснабжения.

На территории сельсовета очистных сооружений нет. Система канализации включает в себя канализационные колодцы.

Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения по сельсовету составляет 0%.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Основные проблемы  систем водоснабжения по сельсовету:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны у некоторых башен.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

МЕРОПРИЯТИЯ

В 2013 году в пос. Смольный построен водопровод 1 км 955 м., 2 водозаборные скважины и 2 водонапорные башни

Планируется :

В с. Пахотный Угол  разработаны проекты на строительство водопровода для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд на расстоянии 9 км. 120 м. , 3  водозаборных скважин и 3 водонапорных башен. Общая стоимость проектов составляет более 40 миллионов рублей. в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2020 годы.

- на вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом;

- водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

| Наименование | Показатели | Периодичность | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Артскважина | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Обобщенные | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 |
| Разводящая сеть | Микробиологические | 1раз в месяц | 2 |
|  | Органолептические | 1раз в месяц | 2 |

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

| № п/п | Наименование мероприятий | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окашивание травы | Май-август |  | Май-август |  | Май-август |  | Май-август |  | Май-август |  | Май-август |  | Май-август |  | Май-август |  | Май-август | Май-август |
| 2 | Опиливание кустарников | Сентябрь |  | Сентябрь |  | Сентябрь |  | Сентябрь |  | Сентябрь |  | Сентябрь |  | Сентябрь |  | Сентябрь |  | Сентябрь | Сентябрь |
| 3 | Покраска ВНБ |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение мероприятий: